ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια: Προμήθεια αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας (με την αξία τοποθέτησης) για τις παιδικές χαρές των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αντικραδασμικού δαπέδου σε παιδικές χαρές των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια αντικραδασμικών δαπέδων  για τους εξής παιδικούς σταθμούς:

1. Παιδικός Σταθμός Σιδηροχωρίου

2. Παιδικός Σταθμός Καλλίστης

2. Παιδικός Σταθμός Αιγείρου

Διευκρινίζεται ότι το αντικραδασμικό δάπεδο θα πρέπει να καλύψει την επιφάνεια ασφαλείας που ορίζεται από τον κατασκευαστή για κάθε παιχνίδι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40mm

Γενικές διαστάσεις

Μήκος:	500  mm

Πλάτος:	500  mm

Πάχος: 40 mm

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και έχει βάρος 26 kg/m2 περίπου.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008.  Με βάρος 26kg/m2 είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο με 1200mm.

Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.  Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1200mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση φύλλου ελέγχου και πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά EN 1177:2008  από έγκριτο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45mm

Γενικές διαστάσεις

Μήκος:	500  mm

Πλάτος:	500  mm

Πάχος: 45 mm

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και έχει βάρος 29 kg/m2 περίπου.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008.  Με βάρος 29kg/m2 είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο με 1400mm.

Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.  Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση φύλλου ελέγχου και πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά EN 1177:2008  από έγκριτο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.

Επίσης για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας επάνω σε υπόβαση  από σκυρόδεμα στα  σημεία που έχουν οριστεί παραπάνω  και σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται .

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και απομάκρυνση των περιττών προϊόντων εκσκαφής με μέσα και επιβάρυνση του αναδόχου, η κατασκευή υπόβασης  σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 131), χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου. Μετά την εφαρμογή του , η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής

Η συνολική εργασία για την υπόβαση περιλαμβάνει προμήθεια και εργασία: εκσκαφές, ξυλοτύπους, οπλισμό, σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20.

Τα αντικραδασμικά δάπεδα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου τα οποία θα προσκομιστούν στην υπηρεσία για έγκριση.

Συγκεκριμένα :

α) Οι επιφάνειες πτώσης( αντικραδασμικά δάπεδα ) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3

β) Η Εταιρεία κατασκευής των πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και  ISO 14001

γ) ) Η Εταιρεία εφαρμογής κατασκευής –τοποθέτησης των πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Κομοτηνή 4.4.2016			                           Η συντάξασα

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| Προμήθεια : Προμήθεια αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας (με την αξία τοποθέτησης) για τις παιδικές χαρές των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Αντικραδασμικό δάπεδο πάχους 40 mm | Μ2 | 181 | 45 | 8145 |
| 2 | Αντικραδασμικό δάπεδο πάχους 45 mm | Μ2 | 84 | 47 | 3948 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 12.093,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ | 2.781,39 |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | 14.874,39 |
|  |  |  |  | Κομοτηνή | 4.4.2016 |
|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |  |
|  | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  | Η Συντάξασα |  |
|  | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ |  |  | ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| Προμήθεια : Προμήθεια αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας (με την αξία τοποθέτησης) για τις παιδικές χαρές των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής |  |  |
| ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | Μ2 ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 40 MM | Μ2 ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 45 MM |  |
| 1 | Παιδικός Σταθμός Σιδηροχωρίου: | Σύνθετο όργανο (S-032) -Σύνολο επιφάνειας δαπέδου ~ 31m2 πάχους 40 mm | 31 |  |  |
|  |  | Σύνθετο όργανο (S-019A) -Σύνολο επιφάνειας δαπέδου ~ 23m2 πάχους 40 mm | 23 |  |  |
| 2 | Παιδικός Σταθμός Καλλίστης | Μύλος αυτοκινούμενος - επιφάνεια δαπέδου ~ 5,60mΧ5,60m πάχους 40 mm | 31,5 |  |  |
|  |  | Τραμπάλα 4/θέσια - επιφάνεια δαπέδου ~ 5,75mΧ5,50m πάχους 40 mm | 32 |  |  |
|  |  | Κούνια 4/θέσια -επιφάνεια δαπέδου ~ 7,00mΧ 6,00m πάχους 45mm |  | 42 |  |
|  |  | Κούνια 4/θέσια -επιφάνεια δαπέδου ~ 7,00mΧ 6,00m πάχους 45mm |  | 42 |  |
| 3 | Παιδικός Σταθμός Αιγείρου | Μύλος αυτοκινούμενος - επιφάνεια δαπέδου ~ 5,60mΧ5,60m πάχους 40 mm | 31,5 |  |  |
|  |  | Τραμπάλα 4/θέσια - επιφάνεια δαπέδου ~ 5,75mΧ5,50m πάχους 40 mm | 32 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 181 | 84 |  |
|  |  |  | Κομοτηνή | 4.4.2016 |  |
|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |  |
|  | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  | Η Συντάξασα |  |  |
|  | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ |  | ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |